## Slide 1: Laboratorium zastosowań elektroniki
Laboratorium 06
Z-PEL-DB
Wojciech Skurzak
Akademia WIT
Warszawa 09-12.04.2024r.

## Slide 2
Tranzystory
W przykładach wykorzystano materiały z:
https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki-tranzystory-bipolarne-w-praktyce-id4315

## Slide 3
Tranzystor – trójelektrodowy (czasami czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z „półprzewodnikowym” przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor). Wikipedia
Pierwszy działający tranzystor ostrzowy został skonstruowany 16 grudnia 1947 r. w laboratoriach Bella przez Johna Bardeena oraz Waltera Housera Brattaina.
W następnym roku William Bradford Shockley z tego samego laboratorium opracował teoretycznie tranzystor złączowy, który udało się zbudować w 1950.
John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley, za wynalazek tranzystora otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956 roku.

## Slide 4
Tranzystory bipolarne W tranzystorach bipolarnych prąd przepływa przez złącza półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa (n i p). Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o typie przewodnictwa odpowiednio npn lub pnp (o nazwach: emiter – E, baza – B i kolektor – C). Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy bazą i emiterem steruje większym prądem płynącym między kolektorem i emiterem.
Tranzystory unipolarne Tranzystory unipolarne (tranzystory polowe) to takie, w których prąd płynie przez półprzewodnik o jednym typie przewodnictwa. Prąd wyjściowy jest w nich funkcją napięcia sterującego.
W obszarze półprzewodnika z dwiema elektrodami: źródłem (S) i drenem (D) tworzy się tzw. kanał, którym płynie prąd. Wzdłuż tego obszaru umieszczona jest trzecia elektroda, zwana bramką (G). Napięcie przyłożone do bramki zmienia przewodnictwo kanału, wpływając w ten sposób na płynący prąd. W tranzystorach MOSFET bramka jest odizolowana od kanału warstwą dielektryka, a w tranzystorach polowych złączowych (JFET) spolaryzowanym w kierunku zaporowym złączem p–n.
Typy tranzystorów

## Slide 5
Tranzystory bipolarne składają się z trzech warstw półprzewodnika, a do każdej z nich dołączone jest jedno wyprowadzenie. Warstwy te ułożone są jedna na drugiej, tworząc układ dwóch tzw. złącz. Nazwą tą określamy miejsce styku półprzewodników typu „n” oraz „p”.
W tranzystorach bipolarnych trzy wyprowadzenia nazywamy:
emiter (oznaczany na schematach jako E),
baza (oznaczana jako B),
kolektor (oznaczany jako C lub K).
Budowa tranzystorów bipolarnych
Jeżeli do bazy przyłożymy nieduże napięcie (względem emitera), to elektrony z emitera zaczną się przemieszczać w jej kierunku. Obszar bazy jest jednak bardzo cienki, więc duża część elektronów przepłynie do obszaru kolektora.

## Slide 6
Istnieją dwa typy tranzystorów bipolarnych: NPN i PNP.
Tranzystor typu NPN zacznie przewodzić, gdy do bazy przyłożymy napięcie dodatnie względem emitera, czyli przy standardowym podłączeniu na bazę podamy wysoki potencjał (plus z baterii),
Tranzystor typu PNP zacznie przewodzić, gdy do bazy przyłożymy napięcie ujemne względem emitera, czyli przy standardowym podłączeniu na bazę podamy niski potencjał (masę, minus z baterii).
Typy tranzystorów bipolarnych

## Slide 7
Tranzystor jest elementem sterowanym: zmieniając prąd bazy, czyli ilość odprowadzanych elektronów, regulujemy prąd kolektora.
Stosunek tych dwóch prądów to wzmocnienie prądowe, oznaczane literą β (beta) – wielkość ta nie posiada jednostki i może wynosić od kilkunastu do kilku tysięcy:
β = prąd kolektora / prąd bazy,
β = IC / IB
Wzmocnienie prądowe tranzystora
PNP
NPN

## Slide 8
Zadanie 1 - Układ testowania tranzystora NPN
symulator
Wielkość mierzona | Symbol | Zmierzona wartość W_1 rozwarte | Zmierzona wartość W_1 zwarte
Napięcie kolektor-emiter | UCE |  | 
Napięcie baza-emiter | UBE |  | 
Prąd kolektora | IC |  | 
Prąd bazy | IB |  | 
Wzmocnienie prądowe β = IC / IB | β |  | 

## Slide 9
Zadanie 2 - Układ testowania tranzystora NPN (lab)
BC546
1kΩ
10kΩ
Opracowano na podstawie Forbot

## Slide 10
Wielkość mierzona | Symbol | Zmierzona wartość
Prąd kolektora | IC | [mA]
Prąd bazy | IB | [mA]
Napięcie baza-emiter | UBE | [V]
Napięcie kolektor-emiter | UCE | [V]
Wzmocnienie prądowe β = IC / IB | β | 
Zadanie 2 - Układ testowania tranzystora NPN cd.

## Slide 11
Zadanie 3 – Tranzystor NPN jako przełącznik
symulator

## Slide 12
Zadanie 4 – Multiwibrator astabilny
Symulator
Kondensator C1,C2 | Rezystor R2, R3 | Wnioski
100μF | 10kΩ | 
220μF | 10kΩ | 
400μF | 10kΩ | 
220μF | 20kΩ | 
220μF | 5kΩ | 
Opracowano na podstawie Forbot

## Slide 13
KONIEC