## Slide 1: Laboratorium zastosowań elektroniki
Laboratorium 07
Z-PEL-DB
Wojciech Skurzak
Akademia WIT
Warszawa 16.04.2024r.

## Slide 2
Algebra Boole`a
Algebra - zbiór określonych elementów (np. liczb) oraz działań, które można na nich wykonywać.
Przykład - posługujemy się algebrą liczb rzeczywistych. Zawiera ona nieskończenie wiele liczb. Można na nich wykonywać operacje takie jak np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, czy dzielenie.
Wg Wikipedia
Algebra Boole`a
Działania na zmiennych (obiektach), które przyjmują jedynie dwie wartości:
  w logice formalnej „prawda” lub „fałsz” (inaczej „T” lub „F” )
  w systemach cyfrowych „włączony” lub „wyłączony” inaczej „1” lub „0”
Wyrażenia boolowskie powstają w wyniku połączenia zmiennych i działań (operacji) na nich podstawowe operatory: AND, OR, NOT
Często używamy zamiennie
1 = jedynka = logiczna jedynka = stan wysoki = prawda 0 = zero = logiczne zero = stan niski = fałsz

## Slide 3
Wyrażenia boolowskie
Operator AND nazywamy koniunkcją lub iloczynem logicznym
Operator OR nazywamy alternatywą lub sumą logiczną
Operator NOT nazywamy negacją lub zaprzeczeniem

## Slide 4
Reprezentacja wartości logicznych w elektronice
Uzas – przyjmuje wartość 5V lub 3,3V
0% - 30% napięcia zasilania oznacza logiczne zero (0),
30% - 70% napięcia zasilania jest przedziałem zabronionym,
70% - 100% napięcia zasilania oznacza logiczną jedynkę (1).

## Slide 5
Schemat operacji AND
Schemat operacji OR
Schemat operacji NOT
Zadanie 1
Schematy podstawowych operacji logicznych
symulator

## Slide 6
Zadanie 1 cd
Schematy dodatkowych operacji logicznych
symulator
?
Operacja NOR
Operacja NAND

## Slide 7
Bramki logiczne – układ scalony

## Slide 8
Bramki logiczne w SimulIDE

## Slide 9
Zadanie 2 - Bramka logiczna AND (symulator)
S1 | S2 | LED-1
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 10
Zadanie 3 - Bramka logiczna OR (Symulator)
S1 | S2 | LED-1
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 11
Zadanie 4 - Bramka logiczna XOR (Symulator)
S1 | S2 | LED-1
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 

## Slide 12
Zaprojektować układ (SimulIDE) z zastosowaniem bramek logicznych.
W pomieszczeniu są cztery okna.
Przy każdym oknie jest wyłącznik wstrząsowy. Wyłączniki reagują przy próbie wybicia szyby. W normalnym stanie wyłącznik jest wyłączony.
Zaprojektować układ który włączy alarm w przypadku zadziałania przynajmniej jednego wyłącznika.
Zadanie 5 - Symulator

## Slide 13
Zaprojektować układ (SimulIDE) z zastosowaniem bramek logicznych.
W samochodzie są cztery drzwi.
Przy każdych drzwiach jest wyłącznik, który jest zwarty przy zamkniętych drzwiach.
Zaprojektować układ który włączy alarm w przypadku niezamknięcia przynajmniej jednych z drzwi.
Zadanie 6 - Symulator

## Slide 14
KONIEC